## Slide 1: Evidenta Volumelor de Servicii Prestate

## Slide 2
Evidenta Volumelor de Servicii Prestate
a) Contoare instalate la diferiti consumatori %de acoperire
- procentul de contorizare la nivelul S.C. RAJA S.A. (calculat conform datelor din CRM) este de aproximativ 95%.
b) Ce fel de contoare se instaleaza si ce grad de precizie
- se instaleaza contoare cu citire la distanta (modul radio) si contoare preechipate pentru citire la distanta, ambela categorii avand clasa de precizie C (raport R=160)
c) Conditiile de instalare a contoarelor si cine le instaleaza la diferite categorii de consumatori si din ce cont?
- montarea contoarelor se face la punctul de delimitare dintre retea publica-utilizator, numai in incinte protejate de inghet, cu respectarea stricta a instructiunilor de instalare si exploatare ale producatorilor
- contorul se monteaza de obicei, pe conducte orizontale, la limitele fata de peretii caminului de bransament, conform indicatiilor date de producator; in situatia in care nu exista posibilitatea montarii decat pe vertical, atunci trebuie neaparat sa se monteze contori special, avand R minim 180.

## Slide 3
- pozitionarea contorului se va face astfel încat sensul sagetii sa corespunda cu sensul de curgere al apei
- în scopul crearii conditiilor de demontare a contorului, pe conducta, in amonte si aval se monteaza robinete de trecere (sau vane),
- contorul se plaseaza intr-un punct de inaltime minima in cadrul instalatiei,
- pentru asigurarea protectiei impotriva curgerii inverse a apei, pe racordul aval se recomanda montarea unei supape antiretur,
- pentru protejarea mecanismului, este necesara montarea pe conducta amonte a unui filtru de impuritati (contorii montati fara filtru isi pierd garantiadata de producator),
- se respecta prevederile aprobarii de model eliberata de BRML sau a altor reglementari legale în vigoare la data introducerii pe piata
- montarea contoarelor se face de catre o firma autorizata S.C. RAJA S.A. – in cazul bransamentelor noi, sau de catre instalatorii societatii, acreditati BRML, in cazul lucrarilor curente de inlocuire a contoarelor.
Montarea initiala a contorului, se face pe cheltuiala utilizatorului, care suporta si cheltuielile de executare a bransamentului. Dupa acest moment, contorii se inlocuiesc pe cheltuiala operatorului, daca a ajuns la termenul de expirare a valabilitatii verificarii metrologice, sau pe cheltuiala utilizatorului, pentru cauze ce ii sunt imputabile acestuia.

## Slide 4
d) Cine citeste indicatiile contorilor, in ce perioada, modalitatea de citire a indicatiilor contorilor?
- indicatiile contorilor sunt citite de catre inspectorii constatatori de zona, conform graficelor zilnice de citire. Citirile pot fi atat mecanice, cat si electronice (efectuate de specialisti din cadrul Directiei Comerciale).
e) Documentele de evidenta a consumului de apa.
- evidenta consumului de apa se tine in Carnete de fise de constatare consum pentru toate categoriile de consumatori. Pentru institutii publice, agenti economici si asociatii de proprietari, lunar, se intocmesc procese verbale de constatare consum semnate si stampilate de utilizatori, pe baza carora se emit facturile.
f) Cine efectueaza montarea/demontarea /verificarea si reparatia contoarelor?
- montarea/demontarea contoarelor se face de catre instalatorii S.C. RAJA S.A. acreditati BRML iar verificarea se face in Laboratorul de Verificari Metrologice al SC RAJA SA care este acreditat si supravegheat de BRML sau, la solicitarea expresa a utilizatorului, la orice alt Laborator de Verificari Metrologice acreditat/autorizat de catre BRML.
g) Care este intervalul dintre verificari?
- contoarele se verifica metrologic la un interval de 7 ani sau la cererea utilizatorilor, contra cost.
h) Ce sanctiuni se aplica in cazul deteriorarii contorului, interventiei consumatorului, ruperii sigiliului etc?

## Slide 5
- conform prevederilor art.163 lit. i din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 11/2016 a Adunarii Generale a Membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare de apa si de canalizare “Apa-Canal Constanta”, in astfel de cazuri, operatorul va factura utilizatorului un consum de apa-canal calculat retroactiv pentru o perioada de 24 luni in sistem pausal, conform normativului in vigoare pentru toti consumatorii depistati la data efectuarii controlului, din care se va scadea cantitatea de apa-canal facturata pentru aceasta perioada. Totodata utilizatorul are obligatia sa achite contravaloarea componentelor sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare distruse, precum si a contravalorii lucrarilor de readucere a sistemelor in stare normala de functionare.
i) Cine efectueaza achizitionarea, montarea contoarelor de apartamente in blocurile locative cu multe etaje? Cine citeste indicatiile contoarelor de apartamente? Cine factureaza serviciile prestate la nivel de apartament?

## Slide 6
Conform prevederilor legale, operatorul are ca si competenta, administrarea sistemului care face parte din domeniul public. Ultima componenta a sistemului public de apa, asa cum este specificat in Legea 241 din 2006, este contorul - contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane - robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei;
- achizitionarea si montarea contoarelor de apartamente se efectueaza de catre proprietarii de apartamente, citirea indicatiilor contoarelor de apartament efectuandu-se de catre reprezentantul legal (administratorul) al asociatiei de proprietari. Factura se emite pe asociatia de proprietari.
In cazul in care la nivel de asociatie/condominiu s-au incheiat conventii de facturare individuala, factura se va emite individual pentru fiecare apartament in parte , in baza tabelului cu defalcarea consumului general pe utilizatori individuali predat de administratorul asociatiei, care efectueaza citirea individuala.
j) Diferenta de volum de apa dintre volumul indicatiilor contorului comun de la bloc si suma volumelor indicate de contoarele de apartament. Cum se repartizeaza aceasta diferenta? In baza caror acte legislative normative?

## Slide 7
Repartizarea diferentei de volum de apa dintre contorul general si suma volumelor indicate de contoarele de apartament se face de catre asociatia de proprietari, prin conducerea sa. Comitetul executiv al acesteia are obligatia sa efectueze calculul si repartitia consumurilor de apa pe apartamente, inclusiv sa repartizeze cota parte din diferentele intre suma citirilor de pe apometrele individuale si bransament, dupa criteriile aprobate de Adunarea Generala a asociatiei de proprietari. Temeiul legal il reprezinta Legea nr. 230/2007 modificata, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si Normele Metodologice de aplicare a acesteia.
In cazul in care la nivel de condominium sunt incheiate contracte individuale, ceea ce presupune, in principal,ca in toate locurile de consum al apei reci si al apei calde din proprietatea individuala sa se monteze pe cheltuiala utilizatorului nnumai contoare de apa cu citire la distanta, cu avizul operatorului,atunci operatorul are obligatia sa repartizeze pe fiecare unitate imobiliara consumul de apa inregistrat de contorul montat la bransamentul condominiului.
Diferenta dintre consumul inregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor individuale se repartizeaza de operator egal pe unitate imobiliara si se factureaza individual.In prezent RAJA nu are incheiate contracte individuale cu utilizatorii din asociatii.
k) Sanctiunile aplicate in cazul neplatii sau intarzierii platii.

## Slide 8
Conform prevederilor Legii 241/2006 ,modificata, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor. Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea serviciului acelor utilizatori care nu-si achita contavalorea serviciilor in cel mult 30 zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de la retelele publice de distributir a apei ori de la retelele publice de canalizare si sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
Masura debransarii se poate lua numai in urma unei notificari prealabile adresate utilizatorului restant si se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

## Slide 9: Va multumim!