## Slide 1: Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a operatorilor „Apă-Canal” Modulul 2: Aspecte tehnice în funcţionarea departamentul Relaţii cu clienţii pentru Operatorii „Apă – Canal” Sesiunea 3: Citirea indicaţiilor contoarelor

## Slide 2: ETAPELE DE PUNERE LA EVIDENȚĂ A BRANSAMENTULUI SI A NODULUI DE MĂSURARE
Biroul tehnic execută:
Supravegherea și controlul de către inginerul BT a respectării condițiilor tehnice pe etape de construcție:
Premergatoare lucrărilor;
În timpul executării lucrărilor de construcții
La etapa de finalizare a lucrărilor
Biroul tehnic întocmeste dosarul tehnic al abonatului și îl predă către Secția Relatii cu Clientii pentru evidiență și monitorizare.
Dosarul tehnic al abonatului conectați la rețelele de apa și canalizre trebue să conțină următoarele informații:
-Numele adresa și categoria utilizatorului(întreprindere,industrie).
-Amplasamentul și punctul de conectare.
-Parametrii conectări,lungimea,diametrul și amplasarea branșamentului.
- Tipul contorului, clasa de precizie, locul amplasării ,alte date ce se referă la contor.
-Anul conectării,numărul de scurgeri,numărul de reparații.

## Slide 3: Receptia lucrarilor de constructie a brașamentelor
- În cazul cînd, lucrările de construcție a branșamentelor au fost executate de către alte persoane, solicitantul va fi obligat să prezinte următoarele documente:
Cerere pentru executarea lucrărilor de racordare;
Procesul- verbal de recepție a tuturor instalațiilor de apă și de canalizare, inclusiv și a branșamentelor;
Certificatele ce țin de calitatea materialelor folosite, certifiate igience, altele.
-Pînă la executarea lucrărilor de racordare a branșamentului, operatorul va controla inexistența conectărilor ilicite.

## Slide 4: Controlul branșamentelor la casele pe pămînt
O bună parte de branșamente construite în anii 70-80 tranzitează prin aria gospodăriilor și a terenurilor private.
Formarea grupurilor comunale (asociații de utilizatori de apă).
La monentul de față în or.Orhei sunt instalate la grupuri comunale, peste 154 de contoare .
Se citesc lunar și se monitorizează periodic citirea indicațiilor contoarelor atît la grupuri comunale căt și la fiecare casă în parte.
Volumul de apă înregistrat pe contoarele comunale nu în toate cazurile se împarte între proprietari.
Din 154 de contoare înregistrate la grupurile comunale, doar numai 7 grupuri, volumul de pe contoare se împarte între utilizatorii de apă.
Acțiunile care vor fi întreprinse:
Construcția branșamentelor noi, pentru fiecare gospodarie aparte.
Instalarea contoarelor de apă în limita proprietății fiecărei gospodării(dar nu mai mult de 2 metri de la gard).
Încheerea contractelor individuale de alimentare cu apă și canalizare și a Anexei ce ține de hotarul delimitării.

## Slide 5: Schema instalării nodului de evidență a unui grup comun

## Slide 6: Citirea indicaţiilor contoarelor
Contoarele instalate la clienți necisită să fie citite în baza Regulamentelor și a actelor normative elaborate de către operator
-Citirea datelor de pe contoare se face în fiecare sfîrșit de lună.
-Indicațiile de pe contoare înainte de a le înregistra, necisită să fie verificate de către persoanele responsabile din Biroul de Facturare.
-Prezentarea datelor eronate, va influența negativ asupra sistemului de facturare.
-Reducera datelor eronate de pe contoare de apă, va avea un rol important în sistemul de facturare.

## Slide 7: Tipurile de contoare instalate la branșamente, în apartamente la blocuri locative or.Orhei
Clasa de precizie a contorului | Numarul Contoarelor, buc | Nota
A | 993 | 
B | 6177 | 
C | 4470 | 
Volumetrice | 2991 | 
Total | 14631 | 

## Slide 8: Problemele cu care se confruntă operatorul la citirea datelor de pe contoare.
Probleme tehnice:
Calitatea de citire a datelor
Clasa joasă de precizie a contoarelor
Vîrsta contoarelor
Depuneri pe axa paletei
Conectări clandestine
Montare necorespunzatoare a contorului
Implementat de
MĂSURI - SOLUŢII
Inventarierea sistematica a branșamentului si nodului de evidenta
Controlul permanent a integrității sigiliilor aplicate.
Estimarea consumului de apă în corelare cu dotările sanitare
Verificarea expres ( înainte de termen) si înlocuirea contoarelor care nu corespund parametrilor de calitate.
Reparații, înlocuire planificate.

## Slide 9: Metode de citire a contoarelor
Citirea contoarelor directă, de către personalul operatorului.
Citirea contoarelor la distanță.
Prin întroducera cartelei.
Avantajele contoarelor cu citire la distanță;
Citirea exactă a indicilor și a volumului de apă,
Nu deranjază consumătorul,
Citirea contoarelor 100%.

## Slide 10: Citirea datelor de pe contor
Calitatea proastă de citire a indicilor de pe contoare și prezentarea datelor eronate, va influența negativ asupra procesului de facturare.
Nemulțumiri din partea consumătorilor.
Exemplu:
Necitirea;
Date citite incorecte;
Înțelegere între cititor și consumator ,a facturării a unui volom mai mic.
Trecerea cu vederea asupra faptului că contorul staționează sau este defectat;

## Slide 11: Citirea datelor de pe contor
Procesele și etapele de facturare a volumului de servicii depind de:
Citirea contoarelor;
Întroducerea datelor;
Pregătirea facturilor, calculate în baza tarifului;
Distribuirea facturilor.
Acțiunile posibile care ar putea fi întreprinse pentru a susține creșterea ratei de colectare a achitărilor:
Selectați contoare de o Clasă de precizie înaltă (Clasa C : Volumetrice);
Faceți bilanțul apei pentru fiecare bloc aparte, zonă, cartier în scopul identificării pierderilor de apă.
Concluzie: Informația obținută prin contorizare vor fi foarte importante pentru administrarea sistemului de alimentare cu apă precum și pentru gestionarea costurilor.

## Slide 12: Consum neautorizat - ilicit
- C.N - Conectare ilegală este:
- Evitarea aparatelor de evidiență,
- Intervenții la aparatele de evidiență,
- Folosirea ilegală a hidranțelor.
Acțiunele operatorului;
- Depistarea,
- Deconectarea conectărilor ilegale identificate,
- Informarea în masă despre cazurile de furt depistate,
- Sigilarea și controlul permanent a hidranților.

## Slide 13: Calculul consumului de apă la abonați cu branșare ilicită.
Pentru consumul de apă:
Conform Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare(Anexă la Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE) nr.271/2015 din 16.12.2015:
Consumul de apă consumat ilicit, se calculează după secțiunea branșamentului,viteza mșcării apei și durata consumului fraudulos.
Pentru volumul de canalizare:
Conform Legii nr.303 din13.12.2016 “Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizatre”
Calculul consumului ilicit la volumul de ape pluviale deversate în sistemul centralizat de canalizare.
Se calculează în dependență de suprafețele de scurgere, după normativele stabilite și în baza certificatului solicitt de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

## Slide 14: Calculul volumuli de apă consumat și a consumului de apă a persoanelor cu branșare ilicită.
În urma controlului a branșamentului și a nodului de evidență efectuat de către personalul operatorului la o Asociație Țărănească a fost depistat cazul de rupere a sigiliului.
A fost întocmit actul de control cu descriere despre faptul constatat.
Consumatorul a refuzat să aplice semnătura. Actul a fost examinat de către Comisia Specială desemnată prin Ordinul directorului general care a decis să efectuieze calculul reșind din modelul de calcul care urmează.
Modul de calcul
Dn 32 mm PE 4 ore 30 zile
Q= x
d- diametrul interior a conductei, mm;
- viteza medie, m/s =1,5 m/s.
Q= x= x =0,86 l/s.
0,86 l/s x3,6 = 3,10 /h ;
3,10 /h x 4 ore = 12,4 ;
12,4 x 30 zile = 372

## Slide 15: Diferernța dintre contoarele instalate la blocuri și cele din apartament
- Clasa de precizie diferită.
- Poziția de montare.
- Consumuri ilicite.
- Accses limitat în apartamente.
- Depășirea terminilor stabiliți de verficare a contoarelor.
Soluții:
- Schmbarea contoarelor de aceiaș clasă de precizie cu Legea nr.303 din 13.12.2013 “Privind Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare”.
Reinstalarea contoarelor din poziția verticală în cea orizontală.
Verificarea branșamentelor și a nodurilor de evidență.
Imînarea preavizelor de a permite acces pentru verificare și control.

## Slide 16: Diferernța dintre contoarele instalate la blocuri și cele din apartament (Exemplu).
La un bloc cu cinci nivele, cu 73 de apartamente (fostul camin de locuit ) sau extras toate contoarelede diferite clase de precizie, sau reconstruit toate branșamentele pentru fiecare apartament aparte și contoarele au fost instalate în coridor pentru fiecare apartament.
Pînă la schimbarea branșamentelor și a contoarelor, pierderile de apă la blocul dat, erau 25-27%, după executarea lucrărilor menționate pierderile au constituit 2-3%.

## Slide 17: Diferernța dintre contoarele instalate la blocuri și cele din apartament (Exemplu).
Perioada | Consum total Apartamente, m3 | Volum înregistrat de contor instalat la bloc, m3 | Diferența, %
Iunie | 178 | 181 | 0,02
Iulie | 188 | 193 | 0,03
August | 145 | 149 | 0,03

## Slide 18: Exemple de branșare ilicită la apartament (nivelul IV)
Se consideră consum fraudulos în următoarele cazuri:
Executarea de către consumători a lucrărilor de branșare/conectare în lipsa avizului de branșare, proiectului de execuție;
Conectarea branșamentului înainte de contor.

## Slide 19: Bilanțul apei. Estimarea cererei de apă.
- Este necesar ca bilanțul apei sa fie făcut macar o dată în trei luni:
Pe fiecare bloc separat, zonă, cartier și pe întregul sistem de alimentare cu apă începînd de la sursă și pînă la consumator ;
Estimarea cererei de apă:
Numărul de conectări 2014, 2015, 2016.
Estimarea numarului de conectari ilegale 2014, 2015, 2016.
Cantitatea de apă produsă 2014, 2015, 2016.
Cantitatea de apă vîndută 2014, 2015, 2016.
Estimarea cererei de apă pe 2017.

## Slide 20: Volumul de apă facturat pe categorii de consumători Orhei, anul 2015
 | Categorii | Numarul de abonați | Volumul total consumat
1 | 0 | 2 732 | 0
2 | 0-1 | 1 721 | 10 957
3 | 1-2 | 1 607 | 29 630
4 | 2-3 | 1 411 | 42 794
5 | 3-5 | 2 328 | 111 282
6 | 5-10 | 2 996 | 252 888
7 | >10 | 1 025 | 176 050
 | Total | 13 820 | 623 601

## Slide 21: Rezumatul
In ce scop este folosită contorizarea.
Ce metode ar putea fi implementate în caz cînd erorile de citire a datelor sunt frecvente.
Care sunt cele mai caracteristice tipuri de furturi de apă.
Ce masuri urmează a fi întreprinse în cazul în care apare diferența dintre indicațiile comune de la blocul locativ și suma indicațiilor contoarelor din apartamente.
Care sunt procesele de operare a sistemelor de facturare.

## Slide 22
Veniturile întreprinderii Dumneavoastră
sunt direct legate de practicile de citire,
facturare și colectare !

## Slide 23: BIBLIOGRAFIE
Regulamentul privind achiziţionarea, prioectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă. (Anexa nr.1 la H.G. 1228 din 13 11.2007)
Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.(Anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE nr.271/2015 din 16 decembrie 2015).

## Slide 24
MULTUMESC PENTRU ATENȚIE !

## Slide 25
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori:
MIHAIL CHIPERI
Tel: 060102028
E-mail: mihaichiperi500@gmail.com
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu

## Slide 26
Implementat de
Din numele