## Slide 1: Curs de instruire pentru angajaţii serviciilor abonaţi a operatorilor „Apă-Canal” Modulul 1: Aspecte tehnice în funcţionarea direcţiilor Relaţii cu clienţii pentru Operatorii „Apă – Canal” Sesiunea 7: Sigilarea contoarelor Martîneţ Andrei 26 octombrie 2016, Chișinău
Implementat de

## Slide 2: МЕТROLOGIA
Este știința despre măsurări, metode și mijloace de a obține precizia cerută.

## Slide 3: FURNIZORUL DE APĂ
operator – persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreţine un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract;

## Slide 4: CONSUMATOR DE APĂ
consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul;
consumator casnic – persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;

## Slide 5: RELAȚII CONTRACTUALE
FURNIZORUL DE APĂ
MĂSURĂRI VERIDICE
CONSUMATOR DE APĂ

## Slide 6: MĂSURĂRI VERIDICE
ALEGEREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE
VERIFICAREA METROLOGICĂ
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
PLOMBAREA
CITIREA INDICAȚIILOR
BALANȚA

## Slide 7: ALEGEREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE
DEFINIREA FLUXULUI DE APĂ – SUB PRESIUNE SAU GREAVITAȚIONAL
DEFINIREA METODEI DE MĂSURARE A DEBITULUI DE APĂ.

## Slide 8: DEFINIREA FLUXULUI DE APĂ – SUB PRESIUNE SAU GREAVITAȚIONAL
FLUX SUB PRESIUNE
FLUXUL ESTE LIMITAT DIN TOATE PĂRȚILE DE PEREȚII APEDUCTULUI, PRESIUNEA ÎN ORICE PUNCT DE CURGERE ESTE MAI MARE DECÎT CEA ATMOSFERICĂ.
CU ALTE CUVINTE APEDUCTUL ESTE UMPLUT COMPLET.
FLUX GRAVITAȚIONAL
FLUXUL DE APĂ ARE SUPRAFAȚĂ LIBERĂ, ASUPRA CĂREIA ACȚIONEAZĂ PRESIUNEA ATMOSFERICĂ.
APEDUCTUL ESTE DESCHIS SAU NU ESTE UMPLUT PÂNĂ LA CAPĂT.

## Slide 9: METODELE DE MĂSURARE
METODA TAXOMETRICĂ
METODA DE MĂSURARE A PRESIUNII VARIABILE
METODA ULTRASUNET
METODA ELECTROMAGNET
MĂSURAREA FLUXURILOR GRAVITAȚIONALE
METODA ACUSTICĂ
METODA DOPLER

## Slide 10: METODA TAXOMETRICĂ
CONTOARE DE APĂ MONOGET
CONTOARE DE APĂ POLIGET
CONTOARE DE APĂ CU SUPAPE
CONTOARE DE APĂ CU PISTON
CONTOARE DE APĂ ROTATIVE
CONTOARE DE APĂ CU TURBINE
CONTOARE DE APĂ COMBINATE

## Slide 11: VERIFICAREA METROLOGICĂ
DOCUMENTE NORMATIVE
ГОСТ 8,156-83
SM 213-(1,2,3):2000
SM SR EN 14154-(1,2,3)+A1:2010
SM EN ISO 4064(1,2,3,4,5):2015

## Slide 12: METODE ȘI ECHIPAMENTE DE TESTARE

## Slide 13: TESTAREA METROLOGICĂ
ASPECTUL EXTERIOR
ÎNCERCAREA
DETERMINAREA CARACTERISTICILOR METROLOGICE
ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR PRIVIND REZULTATELE VERIFICĂRII METROLOGICE
PLOMBAREA

## Slide 14: CARACTERISTICILE METROLOGICE
CARACTERISTICELE | VALORILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DIAMETRUL NOMINAL | DN 15 |  |  | DN 20 |  |  | DN 25 |  |  | DN 32 |  | 
DEBITUL MAXIMAL, Q4 (м3/ч) | 3,1 |  |  | 5,00 |  |  | 7,9 |  |  | 12,5 |  | 
DEBITUL MINIMAL, Q3 (м3/ч) | 2,5 |  |  | 4,00 |  |  | 6,3 |  |  | 10,0 |  | 
DEBIT DE TRANZIȚIE, Q2 (м3/ч) | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,064 | 0,08 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,1 | 0,16 | 0,2
DEBIT MINIMAL, Q1 (м3/ч) | 0,0156 | 0,025 | 0,031 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,06 | 0,1 | 0,125
RELAȚIA Q3/Q1 (R) | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80 | R160 | R100 | R80
RELAȚIA Q2/Q1 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RELAȚIAQ4/Q3 | 1,25

## Slide 15: CLASELE METROLOGOCE

## Slide 16: MARJA DE EROARE A MĂSURĂRILOR

## Slide 17: NODUL DE MĂSURARE A VOLUMELOR DE APĂ
№ | Componența nodului de măsurare
1 | Robinet cu bilă
2 | Filtru
3 | Plomba
4 | Contor de apă
5 | Segment de unire filetat
6 | Clapetă de reținere
SCHEMA DE MONTARE

## Slide 18
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori
Andrei Martîneț
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu

## Slide 19
Implementat de
Din numele